乾式恆溫槽(DSD-100, DSD-200)使用說明書

(1) 試管槽                        　　　  (2) 溫度計插孔           (7) 鋁塊提起桿

(3) 開關                              　  (4) 溫度控制鈕

(5) 加熱指示燈                            (6) 微調鈕

1. 確認電壓如機器後方貼紙標示，將電源插上。

2. 將溫度計插入 “試管槽” (1) 上的　“溫度計插孔” (2)。

3. 將 “開關” (3) 打開。

4. 調整“溫度控制鈕” (4) 至所需的溫度刻度，此時“加熱指示燈” (5) 會亮起。當 “試管槽” (1) 到達設定溫度時，“加熱指示燈” (5) 會熄滅。

5. 檢視溫度計上的溫度顯示是否與設定溫度相同。假如顯示溫度低於設定溫度，請將“微調鈕” (6) 往順時針方向稍微調整一下；假如顯示溫度高於設定溫度，請將“微調鈕” (6)往逆時針方向稍微調整一下。在轉動“微調鈕” (6)時，請勿一次轉動太大幅度。正確的調整方式為重複多次檢視與調整的動作，直到顯示溫度等於設定溫度為止。

6. 當溫度到達設定溫度時，即可將試管插入“試管槽” (1)內。

7. 機器使用完畢時，請將　“開關” (3)　關閉。

線路圖

# Text boxes

(2)

(1)

(6)

(5)

(4)

(3)